# Администрация

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

## Постановление

от 23.10.2018 г. № 547

г. Бутурлиновка

О Комплексной схеме организации дорожного движения на территории         Бутурлиновского городского          поселения Бутурлиновского       муниципального района          Воронежской области

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», администрация Бутурлиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Комплексную схему организации дорожного движения на территории Бутурлиновского городского поселения на период 2015-2030 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бутурлиновского городского поселения                                 А.В. Головков

|  | Утверждено постановлением администрации Бутурлиновского городского поселения от 23 октября 2018 г. № 547 |
| --- | --- |

Комплексная схема организации дорожного движения на территории Бутурлиновского городского поселения  на период 2015 – 2030 г.г.

БУТУРЛИНОВКА – 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БУТУРЛИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ….................................................................................................................................3

1.1Описание используемых методов и средств получения исходной информации………........3

1.1.1  Подготовка и проведение натурального обследования интенсивности движения и состава транспортного потока……………….…………………………………………………….4

1.1.2 Подготовка и проведение натурального обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования ……………………..…………………………...6

1.1.3   Подготовка и проведение натурального обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств ………………………………………………..…………………………….7

1.2    Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти города Бутурлиновка………..………………………………………………………………………8

1.3  Результаты анализа нормативно правового и информационного обеспечения деятельности  в сфере организации дорожного движения ……………………………...….......13

1.4  Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории ……………………………………………….…..….16

1.5  Описание основных дорог, их пересечений и примыканий ………………...…….…….....20

1.6  Описание существующей организации  движения транспортных средств и

пешеходов, параметры дорожного на территории города Бутурлиновка …...……………..…26

1.7  Результаты исследования пассажирских и грузовых потоков …………………………..…57

1.8  Анализ транспортного спроса на улично-дорожную сеть, данные о загрузке пересечений и примыканий дорог  со светофорным регулированием………………...……...........................61

1.9  Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий ………………………………………………...…………………………….…......62

2. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ………………………......63

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ......66

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ……………..………………………………......85

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………………………........88

ПРИЛОЖЕНИЕ Б...………………………………………………………………………….….....90

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БУТУРЛИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации

В отечественной, и Тем более зарубежной практике известно большое количество методов исследования, сбора и систематизации исходных данных для составления комплексной схемы организации дорожного движения – начиная от простейших, выполнение которых доступно одному исследователю без специального оборудования, и заканчивая трудоемкими, требующими применения специальных высокотехнологичных приборов и передвижных лабораторий. Многообразие методов объясняется с одной стороны множеством задач, решаемых с помощью организации дорожного движения, а с другой, постоянным развитием технической базы для сбора исходных данных.

Нами предлагается использовать следующий комплекс методов исследования характеристик и условий дорожного движения:

-	документальное изучение;

-	натурные обследования.

Документальное изучение (камеральное исследование) – изучение исходных данных об объекте без непосредственного выезда на территорию. Источником исходных данных для документального исследования при разработке КСОДД являются следующие материалы:

1. Документы территориального планирования, документация по планировке территории на уровне муниципального образования Бутурлиновского городского поселения;

2. Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;

3. Общие сведения о территории муниципального образования:

-	классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений;

-	характеристика транспортной инфраструктуры и организация дорожного движения;

-	данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет.

Натурные обследования заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени. В настоящее время натурные исследования являются самым распространенным видом получения исходных данных о характеристиках дорожного движения. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т.е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применяются стационарные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых исследователь фиксирует параметры транспортных потоков (ТП) с помощью различных способов.

На практике используются следующие основные пассивные способы сбора информации о ТП:

-	ручной.

При ручном способе сбор данных производится непосредственно учетчиками транспорта. Это специально обученные люди, которые стоят на стационарных постах, в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности движения с различных направлений. Такой способ сбора данных характеризуется повышенной трудоемкостью, а в случаях крупномасштабных исследований и дороговизной.

# 1.1.1 Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока

Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах Бутурлиновского городского поселения проводится с применением натурного метода обследование УДС, целью которого является получение актуальной информации о существующем состоянии сети. Полученная информация является основой для транспортного моделирования и разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды.

Обследование интенсивности и состава транспортных потоков улично-дорожной сети Бутурлиновского городского поселения проводится в следующей последовательности:

- муниципальное образование разделяется на транспортные районы;

- для каждого транспортного района определяются ключевые места движения транспортного потока;

- проводятся натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока.

Для проведения содержательных натурных замеров транспортного потока предварительно проводится районирование территории муниципального образования, заключающееся в разделении её на условные (транспортные) районы, отличающиеся параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов принимаются естественные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами. Такое районирование позволяет определить ключевые точки, необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного движения и состава транспортных потоков для последующего анализа транспортной ситуации на обследуемой территории.

Определение точек проводится на транспортных узлах, на которых характер изменения дорожного движения качественно отражает динамику ТП на улично-дорожной сети. Иначе такие точки называют «ключевыми местами» УДС. В перечень обследования включаются пересечения, через которые проходят транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками.

Проведение вышеуказанных мероприятий даёт возможность приступить к обследованию интенсивности и состава транспортных потоков.

# 1.1.2 Подготовка и проведение натурного обследования пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования

Общей целью данных исследований является оценка качества обслуживания пассажиров общественным транспортом, определение степени использования услуг транспорта общего пользования. Полученные исследования помогут сосредоточить внимание на местных проблемах транспорта общего пользования города Бутурлиновка и, в будущем, выявить эффективные стратегии оптимизации движения маршрутных транспортных средств.

Для проведения анализа пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования используется информация о движении пассажиропотоков, сбор данной информации осуществляется с использованием следующих методов обследования пассажиропотоков:

-	отчетно-статистический;

-	табличный;

-	таблично-опросный;

-	анкетный;

-	талонный;

-	глазомерный.

В рамках работы по исследованию пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта предполагается применение табличного метода исследования пассажиропотоков. Метод основан на подсчете пассажиров учетчиками, находящимися в салоне маршрутного ТС. Учетчики определяют пассажиропотоки на остановочных пунктах путем подсчета количества вошедших, вышедших и оставшихся на остановке пассажиров.

Для проведения натурного обследования табличным методом предварительно составляется список остановочных пунктов, выбранных для наблюдения, с указанием наименования и номера маршрута, определяется количество учетчиков и таблиц, и разрабатывается график работы учетчиков в период обследования. Изготавливается необходимое количество печатных материалов – бланки таблиц.

Целесообразно закреплять за каждым учетчиком не более одного маршрута, также учетчику выдается необходимое количество специальных таблиц для обследования пассажиропотоков.

Учетчики, выделенные для обследования пассажиропотоков, располагаются в салоне маршрутного транспортного средства и до начала работы заполняют реквизиты таблицы обследования.

Результаты обследования пассажиропотоков сводятся в специализированные таблицы. На этом этапе подводятся результаты группировки, и суммирования итогов обследования пассажиропотоков за каждый четырех часовой интервал времени. Заполняются таблицы данных, полученных в результате сложения количества вошедших и вышедших пассажиров по всем таблицам обследования за день работы. Результаты обработки информации заносятся в специализированные базы данных учета пассажирооборота, полученного с помощью табличного метода.

Такая обработка результатов обследований позволит получить исчерпывающие данные о пассажирообороте и уровне загрузки городского пассажирского транспорта общего пользования.

# 1.1.3 Подготовка и проведение натурного обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств.

Проведение данного обследования подразумевает под собой подсчёт количества мест парковки и остановки ТС на территории города Бутурлиновка. Подсчёт производится в местах, расположенных вдоль улично-дорожной сети, на платных и бесплатных плоскостных, а также на территориях гаражно-строительных кооперативов.

Исходные данные для подсчёта могут быть получены двумя способами:

- информация парковочного реестра Бутурлиновского городского поселения;

- с помощью учетчиков, выполняющих подсчёт вручную на местах расположения парковок;

Результатом проведения натурного обследования являются данные о количестве и расположении мест для стоянки и остановки транспортных средств относительно территории и районов городского поселения город Бутурлиновка.

# 1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти города Бутурлиновка.

Организационная деятельность органов государственной власти в сфере организации дорожного движения на территории городского поселения город Бутурлиновка направлена на решение задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2015 году решены поставленные задачи по следующим направлениям:

- устройство тротуарной дорожки по ул. Трудовая - 500м2 на сумму 389 370,00 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Сентябрьская - 1 км на сумму 2 512 727 млн. руб.;

- ямочный ремонт по ул. Петровского, ул. Матросова, ул. Крупская, ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Высоцкого, ул. Свердлова на сумму 1 545 318 млн. руб.;

-  ремонт автомобильной дороги по ул. Орджоникидзе на сумму 10 032 504,00 млн. руб.;

- ремонт тротуаров по ул. К. Маркса - 350 м2 на сумму 498 847,40 тыс. руб;

- ремонт автомобильных дорог и ямочный ремонт  по ул. Калинина - 484 м, пер. Красноармейский - 811 м, ул. Буденного - 806 м, ул. Речная  - 461 м на сумму 19 440 814,00 млн. руб.

установлено транспортно-пешеходное светофорное оборудование на ул. Дорожной,  в районе  БУЗВО «Бутурлиновская районная больница».

Обновление дорожной разметки и пешеходных переходов. Установлено 7 дорожных знаков.

В 2015 году произошло  открытие  парковой зона отдыха «Лес Победы» с маршрутом для катания на велосипедах и велороллерах, роликах и пеших прогулок горожан. Маршрутная сеть пассажирских перевозок в 2015 году осталась в неизменном состоянии.

В 2016 году решены поставленные задачи по следующим направлениям:

- ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября  - 935 м на сумму 893 659 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская – 970 м на сумму 2 580 194,00 млн. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Фридриха Энгельса – 1830 м на сумму 10 708 173,80 млн. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Гоголя, ул. Никитина, ул. Пионеров, ул. Урицкого, ул. Репина, ул. Рылеева, пер. Чехова, ул. Горького, ул. Набережная – 3868 м на сумму 15 241 428,15 млн. руб.;

- ремонт автомобильных дорог  по пер. Красноармейский, ул. Фруктовая, ул. Комарова, ул. 30 лет Победы, пер. Калинина, ул.40 лет Октября, ул. Жукова, ул. Р. Люксембург, ул. Коммунистическая, ул. Некрасова, ул. Трудовая, ул. Ломоносова, ул. Колодиева, ул. Механизаторов, ул. Есенина, ул. Будённого, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Петровского, ул. Крупская, ул. Тимирязева, ул. Чехова -18500 м на сумму 39 639 600,00 млн. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Коминтерна, ул. Декабристов, ул. 1 Мая, ул. Калинина, ул. Фурманова, ул. Бучкури, ул. Гагарина, ул. Борисовой, ул. Менделеева, ул. Садовая, ул. 8 Марта, ул. Докучаева, ул. Полякова, ул. Весенняя, ул. Суворова, пер. Ильича, ул.60 лет Комсомола, ул. Оршанская, ул. Фадеева, ул. Васнецова, ул. Ахматовой, ул. Цветаевой, ул. Шукшина, пер. Связистов, ул. Толстого, ул. Тургенева. Ул. Лермонтова, ул. Троицкая, ул. Пушкина, ул. Покровская,  ул. Беговая – 21602 м на сумму  42 500 000 млн. руб.

- устройство парковочной и разворотной площадки, пешеходной дорожки и остановочной площадки с остановкой в районе МО МВД по ул. Магистральная – 645 м2 на сумму 848 587,12 тыс. руб.

- обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе:

•	обслуживание светофоров;

•	замену старых и установку 10 новых дорожных знаков,

•	обновление дорожной разметки;

В сети регулярных пассажирских перевозок заметные изменения произошли в инфраструктуре – начат активный процесс благоустройства остановок городского транспорта (замена старых остановочных павильонов на современные, оборудование мест остановок на второстепенных улицах).

Количество городских маршрутов и численность автобусов, задействованных на данных маршрутах, по сравнению с 2015 годом не изменилась. В результате качество услуги выросло – в действующую маршрутную сеть были включены дополнительные рейсы, а общее число перевозчиков сократилось.

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта, удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках были отобраны перевозчики, предложившие лучшие условия для пассажиров.

В 2017 году решены поставленные задачи по следующим направлениям:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Есенина, ул. Жукова, ул. Колодиева, ул. Механизаторов, ул. Набережная, ул. Покровская, ул. Трудовая, ул. 30 лет Победы на сумму 9 637 209,00;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. 1 Мая протяженностью - 3874 м на сумму 8 107 421,71 млн. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по пер. 9 Января, ул. 40 лет Октября, ул. Беговая, ул. Борисовой, ул. Васнецова, ул. Высоцкого, ул. Декабристов, ул. Кольцова, ул. Коминтерна, ул. Луговая, ул. Менделеева, ул. Оршанская, ул. Р. Люксембург (правый берег), ул. Розы Люксембург (левый берег), ул. Советская, ул. Строителей, ул. Суворова, ул. Фрунзе, ул. Юбилейная, ул. Южная, ул. Воронежская протяженностью - 11766 м,  на сумму 29 234 511,38 млн. руб.

- ремонт автомобильных дорог по ул. Студенческая, пер. Циолковского, ул. Матросова, ул. Инкубаторная, ул. Тенистая, ул. Феоктистова, ул. Фрунзе, ул. Циолковского, ул. Школьная протяженностью  - 4470 м на сумму 7 053 282,0 млн. руб.

- нанесение разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- устройство автомобильной стоянки у парка «Лес Победы» по ул. Дорожная, на сумму 4 754 292,51 млн. руб.;

- устройство тротуарной дорожки по ул. Ленина, ул. Красная, пл. Воли, ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Блинова, ул. Парижской Коммуны;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Будённого, ул. Весенняя, пер. Ильича, пер. Калинина, ул. Калинина, пер. Красноармейский, ул. Ломоносова, ул. Молодежная, ул. Полякова, ул. 9 Января, ул. Дорожная на сумму 17 319 814, 20 млн. руб.

с целью повышения безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Бутурлиновка были установлены 4 искусственных дорожных неровностей, 6  дорожных знаков и проведены работы по ежегодному восстановлению дорожной разметки.

Для безопасного пересечения пешеходами проезжей части, на пересечении ул. Ленина – ул. Рабочая был установлен дублирующий звуковой сигнал светофора, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей.  На пешеходных переходах возле детских учебных учреждений (школа №1, МБОУ Бутурлиновская СОШ, школа №7) выполнены работы по установке дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с дополнительным освещением.

В 2018 году  решены поставленные задачи по следующим направлениям:

- капитальный ремонт дорожного покрытия был произведен по пер. Михайлова  - 114 м, пер. Циолковского - 400 м, пл. Воли  - 4600 м2, ул. К. Маркса - 574 м, ул. Ленина - 243 м, ул. Матросова - 1337 м, ул. Тельмана - 759 м, ул. Шолохова - 1234 м, ул. Восточная - 1000 м, ул. Инкубаторная - 210 м, ул. Михайлова - 307 м, ул. СОТ Дубрава  - 275 м, ул. Тенистая - 361 м, ул. Фектистова - 500 м, ул. Фестивальная - 337 м, ул. Фрунзе - 500 м, ул. Циолковского - 400 м, ул. Школьная - 199 м на сумму 24 527 895,26 млн. руб.;

- капитальный ремонт дорожного покрытия был произведен по пер. 9 Мая, пер. Аптечный, ул. Беговая, ул. Мичурина, ул. П. Коммуны, ул. Перепелицина, ул. Р. Люксембург, ул. Речная, ул. Чайковского, ул. Кирова, ул. Студенческая площадью - 3,5239 км тыс. кв. м на сумму 12 444 555,00 млн. руб. областной бюджет 150 511,00 тыс. руб. бюджет Бутурлиновского городского поселения;

- ремонт дорог - 2511 п. м. асфальт и 84047 п. м. щебень на сумму 22 539 220,58 млн. руб.;

- устройство тротуарной дорожки - 1078 м2  плитка, 205 м2 асфальт на сумму 2 546 694,00 млн. руб.;

- ремонт дорог -  асфальт 608 м. п., щебень 177 м. п. на сумму 2 342 365,00 млн. руб.;

- устройство съезда  с автомобильной дороги ул. Студенческая с парковочными карманами и тротуарной дорожкой 72 м2 тротуар и 700 м2 щебень на сумму 481 900 тыс. руб.

# 1.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного движения

Нормативно-правовая база Бутурлиновского городского поселения в сфере организации дорожного движения удовлетворят все требования действующего законодательства РФ.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития системы организации дорожного движения, Бутурлиновского городского поселения являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 №43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения");

- Закон Воронежской области от 25.06.2012 № 96-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской области автомобильным транспортом общего пользования»;

- Постановление администрации Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 07.12.2011 г. № 399 «Об утверждении показателей определения и порядка утверждения перечня, автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266);

- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» № ОС-557-р от 24.06.2002 г.;

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;

- ОДН 218.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Соблюдение требований нормативно-правовой базы по организации дорожного движения влияет на качество функционирования и развития транспортной инфраструктуры.

# 1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории

Основным документом, определяющим территориальное планирование Бутурлиновского городского поселения, а соответственно и план развития транспортной инфраструктуры – является генеральный план Бутурлиновского городского поселения.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Улично-дорожная сеть г. Бутурлиновка представлена жилыми улицами, а так же улицами и проездами в промышленной зоне.

Станция «Бутурлиновка» имеет железнодорожный вокзал, 6 приемоотправочных путей, 7 прочих станционных путей, грузовой двор с контейнерной площадкой, подъездные пути, в большей части разобранные.

Автовокзал расположен в г. Бутурлиновка на ул. Блинова.

Отсутствие качественных дорог с твердым покрытием создает значительные трудности для населения муниципального района. Затруднено своевременное оказание медицинской помощи, проведение противопожарных мероприятий.

Отсутствие качественной тротуарной дорожки создает значительные трудности для населения. В городском поселении пять предприятий, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, все они коммерческие организации. Грузовыми перевозками занимаются ООО «Бутурлиновкаавтосервис» и ООО «Альтаир». Основными заказчиками перевозки грузов являются сельхозпредприятия. Объемы перевозки грузов имеют нестабильный характер, так как напрямую зависят от объемов сельскохозяйственной продукции.

Организацией пассажирских перевозок занимаются ОАО «Бутурлиновкаавтотранс» (городские перевозки), ООО «Автолюкс» (пригородные), ООО «Экспресс» (междугородние).

### Предложения по обеспечению территории поселения

### объектами транспортной инфраструктуры

Генеральным планом Бутурлиновского городского поселения предлагается дальнейшее развитие сети улиц с твердым покрытием, улучшение мощения тротуаров и пешеходных дорожек.

Станции технического обслуживания автотранспорта и автозаправочные станции, АТП в городе имеются в достаточном количестве.

Так же предлагается строительство дополнительной автостанции в северной части (участок нового строительства №1).

Следует также предусмотреть стоянки: в исторической части города — для туристических автобусов, в восточной части — для транзитного автотранспорта, повсеместно — для нужд населения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Объекты транспортной инфраструктуры».

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство улично-дорожной сети | пог. м | - | ул. 3 Интернационала ул. Дорожная ул. Красная ул. им. Ленина ул. Попкова ул.40 Лет Победы ул.Красноармейская ул. Советская ул. Совхозная ул. Заводская | ремонт дорожного полотна, устр-во пеш. тротуаров, устр-во велодорожек, освещение, озеленение. | расч. срок |
|  |  | пог. м | 300 | дорога к свалке | асфальтирование дорожного полотна | 1 оч. стр-ва |
| 2. | Объездная дорога | пог. м | 2,3 | от ул. 3 Интернационала пересекая ул. Дорожную на а/д Елань-Колено | новое строительство | расч. срок |
|  |  | пог. м | 1,6 | от а/д Нижний Кисляй пересекая а/д Таловая вдоль северо-восточной границы города на а/д Елань-Колено | новое строительство | за расч. срок |
| 3. | Автостоянки, парковки | - | - | Размещение автостоянок Участок№1,2, промзона; парковок - около объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектами | - | - |
| 4. | Мосты | объект | 1 | ул. Попкова Участок№1 | Ремонт | расч. Срок |
| 5. | ГАЗС | объект | 1 | ул. Дорожная | новое строительство | 1 оч. стр-ва |
| 6. | СТО | объект | 1 | ул.3-го Интернационала | новое строительство | 1 оч. стр-ва |
| 7. | Автостанция | объект | 1 | 1ул. Ленина | новое строительство | расч. срок |

Искусственные дорожные сооружения

Основные искусственные дорожные сооружения города – мосты, путепроводы через железные дороги, транспортные развязки движения в разных уровнях являются составной частью объектов транспортной инфраструктуры города.

Проектом сохраняются существующие искусственные дорожные сооружения и резервируются территории для строительства транспортных развязок движения в разных уровнях.

За период расчетного срока генерального плана необходимо производить их реконструкцию или строительство новых, в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием или недостаточными рабочими характеристиками.

Технические характеристики искусственных дорожных сооружений и типы транспортных развязок движения в разных уровнях должны быть уточнены специализированными организациями при выборе оптимальных решений.

Проектом генерального плана намечается:

Основная проблема центра города – нехватка парковочных мест перед предприятиями и учреждениями массового посещения. Отсутствие площадей для кратковременной парковки приводит к уменьшению ширины проезжих частей, снижению пропускной способность.

Постоянное хранение легковых индивидуальных машин района предусматривается на приусадебных участках владельцев транспортных средств, на территориях кварталов в существующих гаражах боксового типа.

В связи с ростом автомобилизации и высокой стоимостью земли для транспорта обслуживающего персонала и посетителей, ведомственного транспорта учреждений различного назначения предусматриваются, помимо стоянок в уровне земли, встроенные и пристроенные гаражи-стоянки в первых этажах, проектируемых жилых и общественных зданий различного назначения.

У промышленных предприятий предусматриваются для парковки открытые автостоянки у проходных, либо на территории предприятий.

При организации кооперированных стоянок, обслуживающих групп объектов с различным режимом суточного функционирования, возможно снижение расчётного числа машино-мест по каждому объекту в отдельности.

Предлагаемые транспортно-планировочные мероприятия должны дополняться и уточняться на последующих стадиях проектирования с учётом размещения транспорта обслуживающего персонала, посетителей и ведомственного транспорта комплекса учреждений.

При разработке проектов застройки кварталов рекомендации по размещению легкового автотранспорта, вместимости и типам гаражей и открытых площадок для временной парковки должны быть откорректированы с учетом расчетов для конкретных видов застройки.

# 1.5 Описание основных дорог, их пересечений и примыканий

Согласно постановлению № 331 от 01.06.2017г. администрации Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения города Бутурлиновка составляет 124,855 км, из них 52,961 км – с твердым покрытием, 71,894 км – с грунтовым покрытием.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 3,73 км/км2. Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям

| № п/п | Наименование показателя | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, из них | 147,024 |
| 2 | Дорог федерального значения | - |
| 3 | Дорог регионального значения | 22,169 |
| 4 | Дорог местного значения | 220,3 |
|  | - с твердым покрытием | 52,961 |
|  | - без твердого покрытия | 71,894 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 92,4 % от общей протяженности.

Основной каркас улично-дорожной сети (УДС), представленный на рисунке 1.1, носит крестообразную форму, состоящую из взаимно пересекающихся дорог широтного и меридионального направлений.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения представлены в УДС следующими основными улицами:

- в широтном направлении – ул. Дорожная, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, ул. Калинина, ул. Победы, ул. Маяковского, ул. Крупской;

- в меридиональном направлении – ул. 40 лет Победы, ул. III Интернационала, ул. Совхозная.

Сформированная сеть городских улиц и дорог местного значения развита как в широтном так и меридиональном направлениях транспортных связей.

Рисунок 1.1 – Схема основного каркаса улично-дорожной сети.

Транспортная связь с автостанцией города Бутурлиновка представлена следующими центральными улицами: ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Попкова, ул. Красная, ул. Шереметовка, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Орджоникидзе, ул. Дорожная, ул. Совхозная, ул. III Интернационала.

Интенсивность движения на улицах города невелика.

К основным недостатком улично-дорожной сети города следует отнести:

-нечеткую дифференциацию уличной сети;

-все перекрестки обустроены одинаково, радиусы поворотов минимальны, что уменьшает видимость и увеличивает возможность дорожно-транспортных происшествий.

Улично-дорожная сеть г. Бутурлиновка имеет регулярную структуру, достаточна развита. Основу планировочной структуры магистралей населенного пункта составляют:

-главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы).

Ширина улиц недостаточна.

Связь двух территориальных частей города, разделенных рекой Осередь, ограничена наличием трех мостов, расположенных на центральной улице города (ул. Попкова).

Некоторые участки улично-дорожной сети не обеспечивают необходимой пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения автотранспорта и пешеходов из-за узких проезжих частей и недостаточного благоустройства улиц тротуарами и велодорожками.

На многих участках дорожной сети происходит совмещение интенсивных потоков как городского, так и внешнего транзитного пассажирского и грузового автотранспорта. Следует отметить плохую организацию парковочного пространства.

Улично-дорожная сеть города представлена следующими транспортными инженерными сооружениями:

- три мостовых сооружения через реку Осередь на ул. Попкова;

- мостовое сооружение через реку Осередь на ул. Пристанционная;

- железнодорожный переезд на ул. Пристанционная.

Характеристика транспортных инженерных сооружений, согласно представленной технической документации, отражена в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Характеристика транспортных инженерных сооружений, подлежащих ремонту

| № п/п | Вид сооружения | Характеристика существующего объекта | Ширина проезжей части, м | Год и результат технического обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостовое сооружение через р. Осередь по ул. Попкова | Число полос – 2, Оснащен пешеходной дорожкой по двум направлениям движения Год постройки 1972 г. | 8 | В 2016 г. произведен капитальный ремонт |
| 2 | Мостовое сооружение через р. Осередь на выезде из города Бутурлиновка по ул. Пристанционная | Число полос – 2 | 8 | Состояние - удовлетворительное |
| 3 | Мостовое сооружение через р. Осередь по ул. Попкова | Число полос – 2 | 8 | Состояние - удовлетворительное |
| 4 | Мостовое сооружение через р. Осередь по ул. Попкова | Число полос – 2 | 8 | Состояние - удовлетворительное |
| 5 | Железнодорожный переезд | 1896 г. |  | состояние удовлетворительное |

Пешеходные направления привязаны к объектам культурно – исторического наследия, расположенных, в основном в центральной части города. Велосипедных дорожек на территории города нет. Схема пешеходных зон отражена на рисунке 1.2

Рисунок 1.2.Схема пешеходных зон.

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах ПДК.

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду отражена в таблице 1.3

Таблица 1.3

| Наименование участка | Показатель |
| --- | --- |
|  | СО | NO2 |
|  | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 | Факт, мг/м3 | Норматив, мг/м3 |
| В среднем по УДС | 1,27 | 3 | 0,02 | 0,06 |

Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может создаваться в летнее время, в следствие уменьшение количества осадков, снижение скорости ветра и естественной запыленности. Рельеф территории влияние на распространение примесей не оказывает.

Одним из источников выбросов вредных веществ в атмосферу являются выхлопные газы.

# 1.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, параметры дорожного движения на территории города Бутурлиновка

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры городского поселения. Они связывают территорию города с соседними территориями, во многом определяют возможности развития города по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Городское поселение город Бутурлиновка пропускает через свою улично-дорожную сеть транспортные потоки региональных дорог, идущих от таких городов как Воронеж, Павловск, Калач, Бобров. Также необходимо отметить, что через город Бутурлиновка проходит транспортное сообщение с такими близлежащими селами и поселками как: п. Таловая, с. Васильевка, с. Озерки, с. Козловка, с. Чулок, с. Патокино, с. Ударник, с. Пузево, с. Дмитриевка, с. Гвазда, с. Клёповка, с. Елизаветино, с. Озерки, с. Нижний Кисляй, с. Воробьевка. По причине отсутствия объездных дорог, данные транспортные потоки проходят через город Бутурлиновка по узким улицам с жилой застройкой и мостовым переходам, имеющим ограниченную пропускную способность.

Основным объектом транспортной инфраструктуры является автостанция – ООО «Автовокзал города Бутурлиновка».

Междугородная маршрутная сеть связывает город со следующими основными городами и районными центрами: Воронеж, Богучар, Калач, Воробьёвка, Павловск. Фактический адрес расположения автостанции – Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Блинова, 42. Общая площадь здания – 610 м2, количество мест для сидения в зале ожидания – 50, количество отдельных туалетных кабин – 1, количества площадок прибытия/убытия – 4, среднесуточное количество отправляемых пассажиров – 553 чел., пропускная способность – количество единиц транспорта – 8.

Пригородная маршрутная сеть связывает город со следующими основными населенными пунктами: с. Васильевка, с. Сериково, с. Толучеевка, с. Колодеевка, с. Пузево, с. Воронцовка, с. Чернавка, с. Гвазда, с. Дмитриевка, с. Козловка, с. Озёрки, с. Нижний–Кисляй, с. Карайчевка, с. Елизаветино, с. Патокино, с. Таловая, с. Ударник, с. Чулок, с. Воробьевка,

Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта города Бутурлиновка представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих маршрутов, шт. | 6 |
| 2 | Общая протяженность маршрутов, км | 126,8 |
| 3 | Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2 | 1,12 |
| 4 | Среднегодовой пассажирский поток, млн. пасс./год | 0,5 |

Автобусная маршрутная сеть городского поселения город Бутурлиновка состоит из 6 автобусных маршрутов общей протяженностью 126,8 км. Формирование автобусной сети городского поселения город Бутурлиновка осуществляется с учетом направления основных пассажиропотоков с целью совершенствования организации транспортного обслуживания населения, обеспечения доступности городского транспорта и улучшения качества обслуживания.

Регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории городского поселения город Бутурлиновка осуществляют индивидуальные предприниматели (маршрутные такси).  Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой и средней вместимости, в зависимости от интенсивности пассажиропотока.

Маршрутную сеть города обслуживают более 9 единиц транспортных средств, которыми перевезено за 2017 год 0,4 млн. человек.

Реестр муниципальных маршрутов регулярного сообщения в границах территории Бутурлиновского городского поселения представлен в таблицах 1.5:

- городской маршрут регулярного сообщения №1 – таблица 1.5.1

- городской маршрут регулярного сообщения №2 – таблица 1.5.2

- городской маршрут регулярного сообщения №2А – таблица 1.5.3

- городской маршрут регулярного сообщения №3 – таблица 1.5.4

- городской маршрут регулярного сообщения №4 – таблица 1.5.5

- городской маршрут регулярного сообщения №5  - таблица 1.5.6

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения представлена в таблицах:

- городской маршрут регулярного сообщения №1 – таблица 1.6, таблица  1.6.1

- городской маршрут регулярного сообщения №2 – таблица 1.6.2

- городской маршрут регулярного сообщения №2А – таблица 1.6.3

- городской маршрут регулярного сообщения №3 – таблица 1.6.4

- городской маршрут регулярного сообщения №4 – таблица 1.6.5

- городской маршрут регулярного сообщения №5  - таблица 1.6.6

Характеристика автобусных вокзалов, автопавильонов и диспетчерских пунктов представлена в таблицах:

- городской маршрут регулярного сообщения №1 – таблица 1.7

- городской маршрут регулярного сообщения №2 – таблица 1.7.1

- городской маршрут регулярного сообщения №2А – таблица 1.7.2

- городской маршрут регулярного сообщения №3 – таблица 1.7.3

- городской маршрут регулярного сообщения №4 – таблица 1.7.4

- городской маршрут регулярного сообщения №5  - таблица 1.7.5

Схема маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в г. Бутурлиновка представлена на рисунке 1.3

Схема принадлежности автомобильных дорог представлена на рисунке 1.4

Схема грузового транспортного каркаса  представлена на рисунке 1.5, 1.6,1.7, 1.8

Реестр суточного подсчета автомобильного потока Бутурлиновского городского поселения представлена в таблице 1.8

Таблица 1.5 Реестр муниципальных маршрутов регулярного сообщения в границах территории Бутурлиновского городского поселения.

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ №1

ГОРОД-СТРОЙКОМБИНАТ

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками.

Таблица 1.5.1

| ПРЯМОЙ ПУТЬ |
| --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
|  |  | Через ул. Ленина |  |  | Через ул. Дорожная |
| 0 | 0 | Центр | 0 | 0 | Центр |
| 0,8 | 0,8 | Автовокзал | 0,9 | 0,9 | Рынок |
| 0,7 | 1,5 | ул. Рабочая | 0,5 | 1,4 | МУЗ ЦРБ |
| 0,5 | 2,0 | Школа№6 | 1,5 | 2,9 | Поликлиника |
| 0,8 | 2,8 | Школа №5 | 1,1 | 4,0 | Воинская часть |
| 0,7 | 3,5 | Березовка | 1,2 | 5,2 | ДСПМК |
| 0,8 | 4,3 | Свеклопункт | 2,0 | 7,2 | Стройкомбинат |
| 0,5 | 4,8 | УЗК |  |  |  |
| 0,5 | 5,3 | Райтоп |  |  |  |
| 0,4 | 5,7 | Мелькомбинат |  |  |  |
| 0,5 | 6,2 | ул. Матросова |  |  |  |
| 0,5 | 6,7 | Стройкомбинат |  |  |  |
| ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
|  |  | Через ул. Ленина |  |  | Через ул. Дорожная |
| 0 | 0 | Стройкомбинат | 0 | 0 | Стройкомбинат |
| Продолжение таблицы 1.5.1 |
| 0,5 | 0,5 | ул. Матросова | 2,0 | 2,0 | ДСПМК |
| 0,5 | 1,0 | Мелькомбинат | 1,2 | 3,2 | Воинская часть |
| 0,4 | 1,4 | Райтоп | 1,1 | 4,3 | Поликлиника |
| 0,5 | 1,9 | УЗК | 1,5 | 5,8 | Ул. Дорожная |
| 0,5 | 2,4 | Свеклопункт | 0,5 | 6,3 | Рынок |
| 0,8 | 3,2 | Березовка | 0,9 | 7,2 | Центр |
| 0,7 | 3,9 | Школа №5 |  |  |  |
| 0,8 | 4,7 | Школа№6 |  |  |  |
| 0,5 | 5,2 | ул. Рабочая |  |  |  |
| 0,7 | 5,9 | Автовокзал |  |  |  |
| 0,8 | 6,7 | Центр |  |  |  |

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ №2

«УЛИЦА 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА-СТРОЙКОМБИНАТ»

(ОРДЖОНИКИДЗЕ-ГОРОД-3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА-КДП)

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками.

Таблица 1.5.2

| ПРЯМОЙ ПУТЬ | ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| --- | --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
| 0 | 0 | Стройкомбинат | 0 | 0 | Конечная КДП |
| 0,5 | 0,5 | Ул. Матросова | 0,7 | 0,7 | Магазин «Русь» |
| 0,5 | 1,0 | Мелькомбинат | 0,9 | 1,6 | Межрайгаз |
| 0,4 | 1,4 | Райтоп | 0,7 | 2,3 | Кладбище |
| 0,5 | 1,9 | УЗК | 0,7 | 3,0 | МУЗ ЦРБ |
| 0,6 | 2,5 | Свеклопункт | 0,5 | 3,5 | Рынок |
| 0,4 | 2,9 | Ул. Орджоникидзе | 0,4 | 3,9 | Ул. Октябрьская |
| 0,5 | 3,4 | Ул. Орджоникидзе | 0,7 | 4,6 | Городской парк |
| 0,6 | 4,0 | Ул. Орджоникидзе | 0,5 | 5,1 | Центр |
| 0,5 | 4,5 | Ул. Орджоникидзе | 0,5 | 5,6 | Автовокзал |
| 1,3 | 5,8 | Автовокзал | 1,3 | 6,9 | Ул. Орджоникидзе |
| 0,9 | 6,7 | Центр | 0,6 | 7,5 | Ул. Орджоникидзе |
| 0,7 | 7,4 | Городской парк | 0,5 | 8,0 | Ул. Орджоникидзе |
| 0,6 | 8,0 | Ул. Октябрьская | 0,4 | 8,4 | Ул. Орджоникидзе |
| 0,7 | 8,7 | Рынок | 0,6 | 9,0 | Свеклопункт |
| 0,6 | 9,3 | МУЗ ЦРБ | 0,5 | 9,5 | УЗК |
| 0,4 | 9,7 | Кладбище | 0,4 | 9,9 | Райтоп |
| 0,7 | 10,4 | Межрайгаз | 0,5 | 10,4 | Мелькомбинат |
| 1,1 | 11,5 | Магазин «Русь» | 0,5 | 10,9 | Ул. Матросова |
| 1,0 | 12,5 | Конечная КДП | 0,5 | 11,4 | Стройкомбинат |

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ № 2А

«УЛИЦА 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛА-СТРОЙКОМБИНАТ»

(ГОРОД-КРАСНАЯ-КДП-РЫНОК-ГОРПАРК-ГОРОД)

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками.

Таблица 1.5.3

| ПРЯМОЙ ПУТЬ | ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| --- | --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
| 0 | 0 | Стройкомбинат | 0 | 0 | Конечная КДП |
| 0,5 | 0,5 | Ул. Матросова | 0,7 | 0,7 | Ул. Шереметовка |
| 1,0 | 0,5 | Мелькомбинат | 0,9 | 1,6 | Пер. Связистов |
| 1,4 | 0,4 | Райтоп | 0,7 | 2,3 | Магазин «Огонёк» |
| 1,9 | 0,5 | УЗК | 0,7 | 3,0 | Школа№7 |
| 2,5 | 0,6 | Свеклопункт | 0,5 | 3,5 | Пер. Будённого |
| 3,3 | 0,8 | Березовка | 0,4 | 3,9 | Пер. Крупской |
| 4,0 | 0,7 | Школа №5 | 0,7 | 4,6 | Городской парк |
| 4,8 | 0,8 | Школа №6 | 0,5 | 5,1 | Центр |
| 5,3 | 0,5 | Ул. Рабочая | 0,8 | 5,9 | Автовокзал |
| 6,0 | 0,7 | Автовокзал | 0,7 | 6,6 | Ул. рабочая |
| 6,9 | 0,9 | Центр | 0,5 | 7,1 | Школа №6 |
| 7,6 | 0,7 | Городской парк | 0,8 | 7,9 | Школа №5 |
| 8,2 | 0,6 | Ул. Октябрьская | 0,7 | 8,6 | Березовка |
| 8,9 | 0,7 | Рынок | 0,8 | 9,4 | Свеклопункт |
| 9,5 | 0,6 | МУЗ ЦРБ | 0,5 | 9,9 | УЗК |
| 9,9 | 0,4 | Кладбище | 0,5 | 10,4 | Райтоп |
| 10,6 | 0,7 | Межрайгаз | 0,4 | 10,8 | Мелькомбинат |
| 11,7 | 1,1 | Магазин «Русь» | 0,5 | 11,3 | Ул. Матросова |
| 12,7 | 1,0 | Конечная КДП | 0,5 | 11,8 | Стройкомбинат |

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ № 3

«СТРОЙКОМБИНАТ-УЛИЦА 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками

Таблица 1.5.4

| ПРЯМОЙ ПУТЬ | ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| --- | --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
| 0 | 0 | Стрйкомбинат | 0 | 0 | Ул. 40 лет Победы (конечная) |
| 0,5 | 0,5 | Ул. Матросова | 0,6 | 0,6 | Магазин «Удача» |
| 0,5 | 1,0 | Мелькомбинат | 0,4 | 1,0 | Ул. Красносельская |
| 0,4 | 1,4 | Райтоп | 0,4 | 1,4 | Ул. Ворошилова 1 |
| 0,5 | 1,9 | УЗК | 0,4 | 1,8 | Ул. Ворошилова 2 |
| 0,6 | 2,5 | Свеклопункт | 0,4 | 2,2 | Ул. Комсомольская 1 |
| 0,8 | 3,3 | Берёзовка | 0,5 | 2,7 | Ул. Комсомольская 2 |
| 0,7 | 4,0 | Школа №5 | 0,5 | 3,2 | Магазин «Сударушка» |
| 0,8 | 4,8 | Школа №6 | 0,6 | 3,8 | Центр |
| 0,5 | 5,3 | Ул. Рабочая | 0,8 | 4,6 | Автовокзал |
| 0,7 | 6,0 | Автовокзал | 0,7 | 5,3 | Ул. Рабочая |
| 0,9 | 6,9 | Центр | 0,5 | 5,8 | Школа №6 |
| 1,1 | 8,0 | Ул.40 лет Победе | 0,8 | 6,6 | Школа №5 |
| 0,5 | 8,5 | Кирпичный завод | 0,7 | 7,3 | Берёзовка |
| 0,3 | 8,8 | Ул. 40 лет Победы (конечная) | 0,8 | 8,1 | Свеклопункт |
|  |  |  | 0,5 | 8,6 | УЗК |
|  |  |  | 0,5 | 9,1 | Райтоп |
|  |  |  | 0,4 | 9,5 | Мелькомбинат |
|  |  |  | 0,5 | 10,0 | Ул. Матросова |
|  |  |  | 0,5 | 10,5 | Стройкомбинат |

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ № 4

«УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ-ПОПКОВА-СТРОЙКОМБИНАТ»

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками

Таблица 1.5.5

| ПРЯМОЙ ПУТЬ | ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| --- | --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
| 0 | 0 | Заречное 1 | 0 | 0 | Стройкомбинат |
| 0,8 | 0,8 | Заречное 2 | 0,5 | 0,5 | Ул. Матросова |
| 0,8 | 1,6 | Кафе «Успех» | 0,5 | 1,0 | Мелькомбинат |
| 1,4 | 3,0 | Центр | 0,4 | 1,4 | Райтоп |
| 0,8 | 3,8 | Автовокзал | 0,5 | 1,9 | УЗК |
| 0,7 | 4,5 | Ул. Рабочая | 0,6 | 2,5 | Свеклопункт |
| 0,5 | 5,0 | Школа №6 | 0,8 | 3,3 | Берёзовка |
| 0,8 | 5,8 | Школа №5 | 0,7 | 4,0 | Школа №5 |
| 0,7 | 6,5 | Березовка | 0,8 | 4,8 | Школа №6 |
| 0,8 | 7,3 | Свеклопункт | 0,5 | 5,3 | Ул. Рабочая |
| 0,5 | 7,8 | УЗК | 0,7 | 6,0 | Автовокзал |
| 0,5 | 8,3 | Райтоп | 0,9 | 6,9 | Центр |
| 0,4 | 8,7 | Мелькомбинат | 0,8 | 7,7 | Ул. Попкова |
| 0,5 | 92 | Ул. Матросова | 0,8 | 8,5 | Храм |
| 0,5 | 9,7 | Стройкомбинат | 0,8 | 9,3 | Ул. Заречная 1 |
|  |  |  | 0,7 | 10,0 | Ул. Заречная 2 |

ГОРОДСКОЙ МАРШРУТ

РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ № 5

«СТРОЙКОМБИНАТ-ОТРАДНОЕ»

(наименование маршрута)

Расстояния между промежуточными остановками

Таблица 1.5.6

| ПРЯМОЙ ПУТЬ |
| --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
|  |  | Через ул. Ленина |  |  | Через ул. Дорожная |
| 0 | 0 | Стройкомбинат | 0 | 0 | Стройкомбинат |
| 0,5 | 0,5 | Ул. Матросова | 2,0 | 2,0 | Воинская часть |
| 0,5 | 1,0 | Мелькомбинат | 1,2 | 3,2 | РОВД |
| 0,4 | 1,4 | Райтоп | 1,1 | 4,3 | Поликлиника |
| 0,5 | 1,9 | УЗК | 1,5 | 5,8 | Ул. Дорожная |
| 0,5 | 2,4 | Свеклопункт | 0,5 | 6,3 | Рынок |
| 0,8 | 3,2 | Березовка | 0,9 | 7,2 | Центр |
| 0,7 | 3,9 | Школа №5 | 1,4 | 8,6 | Ул. Кирова 1 |
| 0,8 | 4,7 | Школа №6 | 0,6 | 9,2 | Школа №9 |
| 0,5 | 5,2 | Ул. Рабочая | 0,9 | 10,1 | Ул. Кирова 2 |
| 0,7 | 5,9 | Автовокзал | 0,8 | 10,9 | Ул. Кирова 3 |
| 0,8 | 6,7 | Центр | 2,1 | 13,0 | Отрадное - конечная |
| 1,4 | 8,1 | Ул. Кирова 1 |  |  |  |
| 0,6 | 8,7 | Школа №9 |  |  |  |
| 0,9 | 9,6 | Ул. Кирова 2 |  |  |  |
| 0,8 | 10,4 | Ул. Кирова 3 |  |  |  |
| 2,1 | 12,5 | Отрадное-конечная |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.5.6

| ОБРАТНЫЙ ПУТЬ |
| --- |
| Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта | Остановочные пункты |
|  |  | Через ул. Ленина |  |  | Через ул. Дорожная |
| 0 | 0 | Отрадное | 0 | 0 | Отрадное |
| 2,1 | 2,1 | Ул. Кирова 3 | 2,1 | 2,1 | Ул. Кирова 3 |
| 0,8 | 2,9 | Ул. Кирова 2 | 0,8 | 2,9 | Ул. Кирова 2 |
| 0,9 | 3,8 | Школа №9 | 0,9 | 3,8 | Школа №9 |
| 0,6 | 4,4 | Ул. Кирова | 0,6 | 4,4 | Ул. Кирова 1 |
| 1,4 | 5,8 | Центр | 1,4 | 5,8 | Центр |
| 0,8 | 6,6 | Автовокзал | 0,9 | 6,7 | Рынок |
| 0,7 | 7,3 | Ул. Рабочая | 0,5 | 7,2 | МУЗ ЦРБ |
| 0,5 | 7,8 | Школа №6 | 1,5 | 8,7 | Рынок |
| 0,8 | 8,6 | Школа №5 | 1,1 | 9,8 | Поликлиника |
| 0,7 | 9,3 | Березовка | 1,2 | 11,0 | РОВД |
| 0,8 | 10,1 | Свеклопункт | 2,0 | 13,0 | Воинская часть |
| 0,5 | 10,6 | УЗК |  |  | Стройкомбинат |
| 0,5 | 11,1 | Райтоп |  |  |  |
| 0,4 | 11,5 | Мелькомбинат |  |  |  |
| 0,5 | 12,0 | Ул. Матросова |  |  |  |
| 0,5 | 12,5 | Стройкомбинат |  |  |  |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №1.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 13,9 км.

Таблица 1.6

| Прямой путь Через ул. Ленина | Протяженность, м | Обратный путь Через ул. Ленина | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина | 60 | Ул. Совхозная | 540 |
| Ул. К. Маркса | 630 | Ул. Заводская | 200 |
| Ул. Блинова | 220 | Ул. Маяковского | 1200 |
| Ул. Рабочая | 560 | Ул. Калинина | 1800 |
| Ул. Ленина | 1400 | Ул. Ленина | 1400 |
| Ул. Калинина | 1800 | Ул. Рабочая | 560 |
| Ул. Маяковского | 1200 | Ул. Блинова | 220 |
| Ул. Заводская | 200 | Ул. К. Маркса | 620 |
| Ул. Совхозная | 540 | Ул. Ленина | 60 |

Таблица 1.6.1

| Прямой путь Через ул. Дорожная | Протяженность, м | Обратный путь Через ул. Дорожная | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина | 60 | Ул. Совхозная | 1600 |
| Ул. К. Маркса | 650 | Ул. Дорожная | 4400 |
| Ул. Блинова | 680 | Ул. Блинова | 680 |
| Ул. Дорожная | 4400 | Ул. К. Маркса | 650 |
| Ул. Совхозная | 1600 | Ул. Ленина | 60 |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №2.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 23,9 км.

Таблица 1.6.2

| Прямой путь | Протяженность, м | Обратный путь | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Совхозная | 540 | Ул. Шереметовка | 2500 |
| Ул. Заводская | 200 | Ул. Красная | 2540 |
| Ул. Маяковского | 1200 | Ул. Ленина | 380 |
| Ул. Калинина | 490 | Ул. К. Маркса | 630 |
| Ул. Орджоникидзе | 2700 | Ул. Блинова | 740 |
| Ул. Блинова | 1300 | Ул. Орджоникидзе | 2700 |
| Ул. К. Маркса | 630 | Ул. Калинина | 490 |
| Ул. Ленина | 380 | Ул. Маяковского | 1200 |
| Ул. Красная | 610 | Ул. Заводская | 200 |
| Ул. Октябрьская | 1000 | Ул. Совхозная | 540 |
| Ул. III Интернационала | 3300 |  |  |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №2А.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 24,5 км.

Таблица 6.3

| Прямой путь | Протяженность, м | Обратный путь | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Совхозная | 540 | Ул. Шереметовка | 2500 |
| Ул. Заводская | 200 | Ул. Красная | 2540 |
| Ул. Маяковского | 1200 | Ул. Ленина | 380 |
| Ул. Калинина | 1800 | Ул. К. Маркса | 630 |
| Ул. Ленина | 1400 | Ул. Блинова | 220 |
| Ул. Рабочая | 560 | Ул. Рабочая | 560 |
| Ул. Блинова | 220 | Ул. Ленина | 1400 |
| Ул. К. Маркса | 630 | Ул. Калинина | 1800 |
| Ул. Ленина | 380 | Ул. Маяковского | 1200 |
| Ул. Красная | 610 | Ул. Заводская | 200 |
| Ул. Октябрьская | 1000 | Ул. Совхозная | 540 |
| Ул.III Интернационала | 3300 |  |  |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №3.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 19,3 км.

Таблица 1.6.4

| Прямой путь | Протяженность, м | Обратный путь | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Совхозная | 540 | Ул. Красносельская | 850 |
| Ул. Заводская | 200 | Ул. Ворошилова | 700 |
| Ул. Маяковского | 1200 | Ул. Комсомольская | 1600 |
| Ул. Калинина | 1800 | Ул. Ленина | 590 |
| Ул. Ленина | 1400 | Ул. Карла Маркса | 630 |
| Ул. Рабочая | 560 | Ул. Блинова | 220 |
| Ул. Блинова | 220 | Ул. Рабочая | 560 |
| Ул. К. Маркса | 630 | Ул. Ленина | 1400 |
| Ул. Ленина | 590 | Ул. Калинина | 1800 |
| Ул. Попкова | 530 | Ул. Маяковского | 1200 |
| Ул. 40 лет Победы | 720 | Ул. Заводская | 200 |
|  |  | Ул. Совхозная | 540 |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №4.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 19,7 км.

Таблица 1.6.5

| Прямой путь | Протяженность, м | Обратный путь | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Заречная | 1600 | Ул. Совхозная | 540 |
| Ул. Попкова | 1600 | Ул. Заводская | 200 |
| Ул. Ленина | 590 | Ул. Маяковского | 1200 |
| Ул. К. Маркса | 630 | Ул. Калинина | 1800 |
| Ул. Блинова | 220 | Ул. Ленина | 1400 |
| Ул. Рабочая | 560 | Ул. Рабочая | 560 |
| Ул. Ленина | 1400 | Ул. Блинова | 220 |
| Ул. Калинина | 1800 | Ул. К. Маркса | 630 |
| Ул. Маяковского | 1200 | Ул. Ленина | 590 |
| Ул. Заводская | 200 | Ул. Попкова | 1600 |
| Ул. Совхозная | 540 | Ул. Заречная | 1600 |

Характеристика дороги на маршруте регулярного сообщения

Внутри муниципальный городской маршрут регулярного сообщения №5.

Маршрут проходит по улицам города с твердым покрытием и шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 25,5 км.

Таблица 1.6.6

| Прямой путь | Протяженность, м | Обратный путь | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Совхозная | 1600 | Ул. Кирова | 4400 |
| Ул. Дорожная | 4400 | Ул. Попкова | 870 |
| Ул. Блинова | 680 | Ул. Ленина | 590 |
| Ул. К. Маркса | 650 | Ул. К. Маркса | 650 |
| Ул. Ленина | 590 | Ул. Блинова | 220 |
| Ул. Попкова | 870 | Ул. Рабочая | 560 |
| Ул. Кирова | 4400 | Ул. Ленина | 1400 |
| Ул. Магистральная | 600 | Ул. Калинина | 1800 |
|  |  | Ул. Маяковского | 1200 |
|  |  | Ул. Заводская | 200 |
|  |  | Ул. Совхозная | 540 |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ к маршруту №1

Таблица 1.7

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивидуальному проекту или помещение приспособленное | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров, м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | ул. Рабочая | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№6 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа №5 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Березовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ДСПМК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Воинская часть | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Ул. Дорожная | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | МУЗ ЦРБ | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Рынок | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, телефон |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ к маршруту №2

Таблица 1.7.1

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивидуальному проекту или помещение пр-е | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров, м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | ул. Орджоникидзе | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Орджоникидзе | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Орджоникидзе | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Орджоникидзе | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, тел. |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Городской парк | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Октябрьская | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Рынок | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | МУЗ ЦРБ | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Кладбище | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Межрайгаз | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Русь» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Конечная КДП | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Огонек» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Шереметовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№7 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | пер. Буденного | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | пер. Крупская | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ

к маршруту №2А

Таблица 1.7.2

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивид. проекту или помещение приспособленное | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров, м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | ул. Рабочая | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№6 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа №5 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Березовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, тел. |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Городской парк | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Октябрьская | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Рынок | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | МУЗ ЦРБ | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Кладбище | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Межрайгаз | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Русь» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Конечная КДП | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Огонек» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Шереметовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№7 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | пер. Кобзаря | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | пер. Крупская | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ к маршруту №3

Таблица 1.7.3

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивидуальному проекту или помещение приспособленное | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | ул. Рабочая | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№6 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа №5 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Березовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, тел. |
| Автопавильон | ул.40 лет Победы | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Кирпичный завод | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул.40 лет Победы- конечная | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Удача» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Красносельская | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Ворошилова 1 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Ворошилова 2 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Комсомольская 1 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Комсомольская 2 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Магазин «Сударушка» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ к маршруту №4

Таблица 1.7.4

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивидуальному проекту или помещение приспособленное | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров, м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | Храм | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Рабочая | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№6 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№5 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Березовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, тел |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Попкова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Заречная,1 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Заречная,2 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Кафе «Успех» | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |

ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОБУСНЫХ ВОКЗАЛОВ, АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ к маршруту №5

Таблица 1.7.5

| Наименование сооружений | Остановочные пункты, где имеются линейные сооружения | Тип сооружения (деревянный, кирпичный, железобетонный и т.д.) | Построено по типовому, индивидуальному проекту или помещение приспособленное | Общая полезная площадь, м2 | Наличие помещений для пассажиров, м2 | Количество касс по продаже билетов | Наличие средств связи (телефон, радио) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопавильон | Автовокзал | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Рабочая | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№6 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа№5 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Березовка | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Свеклопункт | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | УЗК | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Райтоп | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Мелькомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Матросова | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Стройкомбинат | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автовокзал | Автовокзал | металлические | типовой | 610,0 | 444 | 2 | Радио, тел. |
| Автопавильон | Центр | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Воинская часть | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | РОВД | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Дорожная | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | МУЗ ЦРБ | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Рынок | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Ул. Кирова 1 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | Школа №9 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Кирова 2 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |
| Автопавильон | ул. Кирова 3 | металлические | типовой | 18,0 | 18,0 | нет | нет |

Рисунок 1.3 Схема маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в г. Бутурлиновка

Рисунок 1.4. Схема принадлежности автомобильных дорог

Рисунок 1.5. Схема грузового транспортного каркаса

Рисунок 1.6. Схема грузового транспортного каркаса

Рисунок 1.7. Схема грузового транспортного каркаса

Рисунок 1.8. Схема грузового транспортного каркаса.

Таблица 1.8. Реестр суточного подсчета автомобильного потока Бутурлиновского городского поселения.

Таблица 1.8

| Березовское сельское поселение |
| --- |
| Категория автомобилей | Направления |
|  | Бутурлиновка-Воробьевка | Воробьевка-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 1261 шт. | 1137 шт. |
| Грузовые автомобили | 59 шт. | 65 шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 46 шт. | 59 шт. |
| Автобусы | 6 шт. | 6 шт. |
| Всего | 1372 шт. | 1267 шт. |
| Гвазденское сельское поселение |
|  | Бутурлиновка-Павловск | Павловск-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 1988 шт. | 2086 шт. |
| Грузовые автомобили | 216 шт. | 132шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 361 шт. | 429 шт. |
| Автобусы | 59 шт. | 44 шт. |
| Всего | 2624 шт. | 2691 шт. |
| Великоархангельское сельское поселение |
|  | Бутурлиновка-Васильевка | Васильевка-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 767 шт. | 765 шт. |
| Грузовые автомобили | 48 шт. | 58 шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 18 шт. | 20 шт. |
| Автобусы | 2 шт. | 2 шт. |
| Всего | 835 шт. | 845 шт. |
| Козловское сельское поселение |
|  | Бутурлиновка-Н.Кисляй | Н.Кисляй-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 1436 шт. | 1510 шт. |
| Грузовые автомобили | 91 шт. | 95 шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 90 шт. | 56 шт. |
| Автобусы | 14 шт. | 16 шт. |
| Всего | 1631 шт. | 1677 шт. |
|  | Бутурлиновка-Озёрки | Озёрки-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 480 шт. | 591 шт. |
| Грузовые автомобили | 17 шт. | 23 шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 3 шт. | 15 шт. |
| Автобусы | 1 шт. | 1 шт. |
| Всего | 501 шт. | 630 шт. |
| Чулокское сельское поселение |
|  | Бутурлиновка-Таловая | Таловая-Бутурлиновка |
| Легковые автомобили | 545 шт. | 594 шт. |
| Грузовые автомобили | 55 шт. | 73 шт. |
| Грузовые автомобили с прицепом | 156 шт. | 188 шт. |
| Автобусы | 12 шт. | 12 шт. |
| Всего | 768 шт. | 867 шт. |

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется на придомовых участках и одноэтажных гаражах боксового типа. Открытие площадки для хранения индивидуального транспорта отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 536 единиц.

Существующее парковочное пространство и дефицит на территории г. Бутурлиновка представлено в таблице 1.9

Таблица 1.9 Парковочное пространство на территории многоквартирных домов  г. Бутурлиновка

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее количество машиномест | На парковках общего пользования | 3689 |
| 2 |  | Гаражные кооперативы | 1724 |
| 3 |  | Необходимо общее количество машиномест | 524 |

# 1.7 Результаты исследования пассажирских и грузовых потоков

Среднегодовой пассажирский поток на общественном автомобильном транспорте по годам представлен в таблице 1.10

Таблица 1.10.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Среднегодовой пассажиропоток на муниципальных маршрутах, тыс. пасс./год | 4770 | 4850 | 4900 |
| 2 | Среднегодовой пассажиропоток на внутригородских маршрутах, тыс. пасс./год | 160 | 161 | 160,5 |

Следует отметить снижение пассажиропотока за последние 2 года, что обусловлено рядом факторов, таких как рост уровня автомобилизации, снижение численности населения в трудоспособном возрасте и рост мало подвижных слоев населения – детей и пенсионеров.

Результаты исследования пассажиропотоков на общественном внутригородском транспорте представлены в таблице 1.11

Необходимо отметить, что неравномерность пассажиропотоков зависит от времени суток, рабочих, выходных и праздничных дней. Исследования показали, что среднесуточный пассажиропоток в течение рабочего дня составляет 8345 пас. в сутки. С учетом применения поправочных коэффициентов среднегодовой пассажиропоток составит 4500 тыс. пас. в год.

Таблица 1.11 Анализ пассажиропотоков на общественном внутригородском транспорте

Городской маршрут регулярного сообщения №3

| Остановка в прямом направлении | Число вошедших пассажиров | Число вышедших пассажиров | Остановка в обратном направлении | Число вошедших пассажиров | Число вышедших пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.00-11.59 | 12.0016.59 | 17.00-21.00 | 7.00-11.59 | 12.0016.59 | 17.00-21.00 |  | 7.00-11.59 | 12.00-16.59 | 17.0021.00 | 7.00-11.59 | 12.00-16.59 | 17.00-21.00 |
| Стройкомбинат | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Стройкомбинат | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ул. Матросова | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ул. Матросова | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Мелькомбинат | 27 | 0 | 30 | 1 | 14 | 13 | Мелькомбинат | 15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Райтоп | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Райтоп | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| УЗК | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | УЗК | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Свеклопункт | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | Свеклопункт | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ул. Орджоникидзе | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | Ул. Орджоникидзе | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ул. Орджоникидзе | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ул. Орджоникидзе | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ул. Орджоникидзе | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ул. Орджоникидзе | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ул. Орджоникидзе | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ул. Орджоникидзе | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Автовокзал | 87 | 5 | 9 | 83 | 5 | 4 | Автовокзал | 88 | 31 | 24 | 12 | 19 | 2 |
| Центр | 62 | 1 | 60 | 3 | 18 | 30 | Центр | 59 | 30 | 60 | 12 | 15 | 10 |
| Городской парк | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | Городской парк | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Ул. Октябрьская | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ул. Октябрьская | 9 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Рынок | 91 | 19 | 32 | 0 | 20 | 29 | Рынок | 93 | 62 | 37 | 40 | 18 | 11 |
| МУЗ ЦРБ | 80 | 34 | 50 | 52 | 60 | 48 | МУЗ ЦРБ | 55 | 33 | 63 | 42 | 30 | 20 |
| Кладбище | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | Кладбище | 360 | 340 | 296 | 324 | 276 | 208 |
| Межрайгаз | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Межрайгаз | 12 | 6 | 3 | 18 | 5 | 2 |
| Магазин «Русь» | 20 | 15 | 0 | 1 | 13 | 5 | Магазин «Русь» | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Конечная КДП | 21 | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 | Конечная КДП | 11 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |

Основная проблема г. Бутурлиновка – прохождение через него транзитного автотранспорта, в том числе грузового по направлению к таким городам как: Белгород, Богучар, Воронеж, Павловск, Ростов Недостаточная ширина автомобильных дорог общего пользования местного значения, большой транспортный поток грузовых машин, при отсутствии объездной дороги соответствующей второй категории, создают ряд неудобств жителям города, отрицательно сказываются на экологической обстановке, а также нарушают эксплуатационные режимы работы асфальтового покрытия, что приводит к его деформации и преждевременному износу.

На многих участках магистральной сети происходит совмещение интенсивных потоков как городского, так и внешнего транзитного пассажирского и грузового автотранспорта.

# 1.8 Анализ транспортного спроса на улично-дорожную сеть, данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Транспортный спрос, представленный в таблице 1.13 на улично-дорожную сеть (УДС) характеризуется загрузкой её отдельных участков, определенной на основе макромодели Бутурлиновского городского поселения.

Таблица 1.13 Транспортный спрос на УДС г. Бутурлиновка

| № п/п | Наименование улиц (автодорог) города | Транспортный спрос (загрузка) ТС/час | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Рабочая | 50 | 24 |
| 2 | Ул. Дорожная | 250 | 75 |
| 3 | III Интернационал | 80 | 31 |
| 4 | Ул. Ленина | 130 | 26 |
| 5 | Ул. Шереметовка | 160 | 61 |
| 6 | Ул. Попкова | 213 | 80 |
| Продолжение таблицы 1.13 |
| 7 | Ул. Орджоникидзе | 115 | 53 |
| 8 | Ул. Кирова | 89 | 42 |
| 9 | Ул. Красная | 120 | 54 |
| 10 | Ул. Блинова | 119 | 68 |
| 11 | Ул. К. Маркса | 59 | 39 |
| 12 | Ул. 40 лет Победы | 138 | 52 |
| 13 | Ул. Маяковская | 103 | 89 |
| 14 | Ул. Пристанционная | 136 | 72 |
| 15 | Ул. Совхозная | 86 | 30 |
| 16 | Ул. Заводская | 117 | 70 |

# 1.9 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения в Бутурлиновском городском поселении представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.14 Статистика дорожно-транспортных происшествий

| № п/п | Наименование показателя | Значение показатели по годам | Значение показатели по годам | Значение показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Количество ДТП, ед. | 316 | 380 | 405 |
| 2 | Погибло, чел. | 4 | 6 | 7 |
| 3 | Ранено, чел. | 116 | 121 | 136 |

На территории Бутурлиновского городского поселения с 2015 по 2018 год выявлено одно место концентрации ДТП, им является регулируемый перекресток, расположенный по ул. Блинова – III Интернационала и ул. Дорожной – Крупская.

Основными причинами ДТП является нарушение скоростного движения водителями транспортных средств, правил проезда пешеходного перехода (непредставление преимущества в движение пешеходу), управление автомобилем в состоянии опьянения, несоблюдение очередности проезда, непредставление преимущественного права при выезде на главную дорогу и проезда  регулируемых перекрестков, а также нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги.

Основными видам ДТП явились – столкновение автомобилей, наезд на препятствие.

По времени совершения ДТП происходят как в дневное, так и в ночное время суток ежемесячно, в основном в утреннее и вечернее время, при большом скоплении автомобилей в часы направления и возвращения граждан с работы.

# 2.	ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Принципиальные варианты развития  транспортной инфраструктуры представлены в таблицы 2.1

Предложенные комплексные варианты организации дорожного движения увязаны с документами территориального планирования и программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2015 – 2030 гг.

Таблица 2.1

| Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Вариант 1 (Базовый) |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - устройство разделяющего конструктивного элемента на пересечении транспортных потоков по ул. Ленина с обустройством не регулируемых пешеходных переходов; -установка недостающих средств организации дорожного движения. |
| 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | - реорганизация парковочного пространства на площади Воли; - организация пешеходных и транспортных связей жилых районов с промышленными предприятиями и объектами обслуживания населения города. |
| 3. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. | - установка недостающих средств организации дорожного движения; - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений. |
| Вариант 2 (Оптимальный) |
| Мероприятия по развитию сети дорог | - организация магистралей общегородского значения для усиления транспортных связей между планировочными районами г. Бутурлиновка; -развитие сети магистральных улиц для улучшения транспортного обслуживания жилых районов города и обеспечении подлежащей плотности транспортной сети в целом. |
| Продолжение таблицы 2.1 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования | - организация автобусного сообщения с площадками нового строительства. |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства. | - упорядочение и организация новых парковок около МКД. |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - устройство автомобильных охраняемых стоянок на территориях; -обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; -организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| Вариант 3 (Максимальный) |
| 1.Мероприятия по развитию сети дорог | - организация магистралей общегородского значения для усиления транспортных связей между планировочными районами г. Бутурлиновка; -строительство АЗС; -содержание и ремонт автомобильных дорог Бутурлиновского городского поселения. |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта | - организация автобусного сообщения с площадками нового строительства. |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства | - упорядочение и организация новых парковочных мест около МКД. |
| 4. Мероприятия по развития инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - устройство автомобильных охраняемых стоянок на территориях; -обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб; -организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности. |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения | - организация пешеходных и транспортных связей жилых районов с промышленными предприятиями и объектами населения города; -организация вело парковок. |
| Продолжение таблицы 2.1 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | -мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части обустройства автомобильных дорог): устройство (монтаж) барьерных ограждения; устройство (монтаж) дорожных знаков; капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Бутурлиновка в части элементов обустройства; ПДС на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости. |

# 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования осуществляется на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из таких вариантов.

Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения.

Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляется на основе сравнения показателей эффективности каждого варианта.

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на передвижение транспортных средств, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных средств, удобства пешеходного движения.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) комплексных вариантов организации дорожного движения представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Укрупненная оценка комплексных вариантов по организации дорожного движения.

| Комплексные варианты организации дорожного движения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- |
| Вариант 1 (минимальный) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 147,024 км, из них c твердым покрытием 52,961 км; -плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,0; - протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям 65 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 6 ед.; -прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта +0 км; - общая протяженность маршрутов автобусного транспорта – 126,8 км; - пассажиропоток – 0,3 млн. пассажиров в год Велосипедный транспорт: количество вело маршрутов – 0 км, в том числе -рекреационные – 0; - транспортные – 0; - комбинированные. Парковочное пространство: Общее количество машиномест на парковках – 3684 из них (нехватка 524). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП социальный риск от ДТП (число лиц погибших в ДТП) - 50 Социально-экономические показатели: - социально экономический ущерб от ДТП – 100 000 тыс. руб. |
| Вариант 2 (Оптимальный) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 147,024 км, из них c твердым покрытием 98 км; - плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,1; - протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 75 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 6 ед.; -прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта +3 км; - общая протяженность маршрутов автобусного транспорта – 126,8 км; - пассажиропоток – 0,4 млн. пассажиров в год |

Продолжение таблицы 3.1

|  | Велосипедный транспорт: - количество вело маршрутов – 1, протяженность 3 км, в том числе - рекреационные – 0; - комбинированные. Парковочное пространство: Общее количество машиномест на парковках – 3684 из них (нехватка 250). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП социальный риск от ДТП (число лиц погибших в ДТП) - 38 Социально-экономические показатели: - социально экономический ущерб от ДТП – 70 000 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Вариант 3 (Максимальный) | Дорожная сеть: - протяженность автомобильных дорог общего пользования 147,024 км, из них c твердым покрытием 137 км; - плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,2; - протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 95 %. Пассажирские перевозки: - количество маршрутов автобусного транспорта – 7 ед.; - прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта +6 км; - общая протяженность маршрутов автобусного транспорта – 126,8 км; - пассажиропоток – 0,6 млн. пассажиров в год Велосипедный транспорт: количество вело маршрутов – 2, протяженность 6 км, в том числе - рекреационные – 4,5; - комбинированные. Парковочное пространство: Общее количество машиномест на парковках – 3684 из них (нехватка 0). Общий уровень безопасности дорожного движения: - количество ДТП социальный риск от ДТП (число лиц погибших в ДТП) - 30 Социально-экономические показатели: - социально экономический ущерб от ДТП – 40 000 тыс. руб |

Все три комплексных варианта организации дорожного движения г. п. г. Бутурлиновка удовлетворяют потребностям города в настоящем времени, а также на перспективу до 2030 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть города загружена в среднем на 41%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, ряд улиц требуют реконструкции, а районы перспективной застройки – строительства новых дорог, что учтено всеми вариантами развития транспортной инфраструктуры.

В г. п. г. Бутурлиновка в настоящий момент отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения. Предлагаемый вариант предусматривает строительство велодорожек на территории города.

Пассажирские перевозки в городе осуществляются по 6 муниципальным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение общей протяженности маршрутов автобусного транспорта до 124,6 км, протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт 48,2 км. Развитие линий городского автобуса предлагается по магистральным улицам и дорогам первоочередного строительства, а также по улицам, реконструируемым в районах освоения.

Одной из главных проблем современных городов является дефицит парковочного пространства. Предлагается ликвидация дефицита на парковках общего пользования путем организация парковок вдоль центральных улиц города, а также упорядочения существующих и организации новых платных парковок вблизи объектов притяжения. Генеральным планом предусматривается застройка территории города, как многоквартирными, так и частными домами. Основная доля приходится на частные домовладения, где парковка автомобилей осуществляется на придомовых участках, в связи с этим, при росте автомобилизации основной дефицит придется на временные парковки (вдоль УДС и вблизи объектов притяжения), при настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения организация платных парковок является актуальной.

Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для города. Предложенные варианты организации дорожного движения предусматривают комплекс мероприятий по снижению аварийности и ДТП с пострадавшими, предполагаемый социальный риск от ДТП в конце срока реализации программы составит 11 случаев на 1000 чел. населения.

Таким образом, наиболее эффективным и отвечающим настоящим потребностям г. Бутурлиновка представляется реализация второго («Оптимального») варианта организации дорожного движения.

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта организации дорожного движения, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлены в таблице 3.2. Также необходимо отметить, что для реализации ряда предложенных мероприятий по устройству дорог и тротуаров необходимо предусмотреть разработку проектно-сметной документации.

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию сети дорог |
| 1.1 | Асфальтирование автодорог с щебеночным покрытием внутри населенного пункта | IVкатегории, протяженность 25 км | 2018-2025 |
| 1.2 | Устройство щебеночного покрытия на грунтовых дорогах внутри населенного пункта | IV категории, протяженность 17 км | 2018-2027 |
| 1.3 | Строительство новых автомобильных дорог | IV категории, протяженность 5 км | до 2030 |
| 1.4 | Строительство АЗС | Параметры определяются проектами | 2022-2027 |
| 1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | - | 2018-2030, ежегодно |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| 2.1 | Организация новых маршрутов автобуса | Определяется паспортами маршрутов | 2019-2030 |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства |
| 3.1 | Организация парковочных мест вдоль центральных улиц | 100 машиномест | 2020-2030 |
| 3.2 | Упорядочение и организация парковок около МКД | 300 машиномест | 2030 |
| 3.3 | Строительство дополнительной автостанции в северной части. |  | 2025-2030 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| 4.1 | Организация системы пешеходных направлений и зон | Площадь 5000 м2 | 2027 |
| 4.2 | Строительство велосипедных маршрутов | 1 объект, параметры определяются проектом | 2030 |

Продолжение таблицы 3.2

| 4.3 | Организация велопарковок вблизи объектов притяжения | Параметры определяются проектами | 2018-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| 5.1 | Организация стоянки для грузовых автомобилей | Определяется параметрами проекта | 2025-2030 |
| 5.2 | Обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб | - | 2025 |
| 5.3 | Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности | Организация подъезда путем установки запрещающих знаков, создание специальных площадок, эвакуации частных транспортных средств, мешающих работе машин коммунальных и дорожных служб | 2018-2027 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| 6.1 | Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): -устройство (монтаж) барьерных ограждений; -устройство (монтаж) дорожных знаков; - капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах г. Бутурлиновка в части элементов обустройства; - актуализация ПОДД: - ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов | Согласно существующим и актуализируемым параметрам | 2018-2030, ежегодно |
| Продолжение таблицы 3.2 |
|  | обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор |  |  |
| 6.2 | Создание системы воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Изготовление и установка информационных баннеров | 2029-2024 |
| 6.3 | Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | Согласно проекту организации дорожного движения | 2018-2030, ежегодно |
| 6.4 | Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей | Согласно проекту организации дорожного движения | 2020-2023 |
| 6.5 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений | Согласно проекту организации дорожного движения | 2025-2030 |

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.3

Таблица 3.3

| Мероприятие | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. руб. | Вид транспорта | Вид работ | Цель программы | Задачи программ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| Асфальтирование дорог с щебеночным покрытием | 900 000 | Автом. | Строительство | Мероприятие по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренное Генеральным планом развития муниципального образования | Развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет |
| Устройство щебеночного покрытия на грунтовых дорогах | 400 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | Развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет |
| Строительство новых автомобильных дорог | 200 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | Развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом | Консолидированный бюджет |
| Продолжение таблицы 3.3 |
| АЗС | 300 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом: - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Частные инвестиции |
| Дорожная сеть г. Бутурлиновка | 10 000/год | Автом. | Ежегодное содержание и ремонт | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка | Муниципальный бюджет |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Организация новых маршрутов автобуса | Не требуется финансирования | Автом. | Организация | Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом; | Частные инвестиции |
| Строительство дополнительной автостанции в северной части. | 50 000 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом: - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Консолидированный бюджет |

# Продолжение таблицы 3.3

| Мероприятия по развитию парковочного пространства |
| --- |
| Организация парковочных мест вдоль центральных улиц | 60/год | Автом. | Организация | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | -доступность объектов транспортной инфраструктуры населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование |
| Парковки около МКД | 25/год | Автом. | Организация | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | -доступность объектов транспортной инфраструктуры населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| Система пешеходных направлений и зон | 50 000 | Пешеходн. | Строительство | Мероприятие по строительству объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |

# Продолжение таблицы 3.3

| Система велосипедных маршрутов | 130 000 | Велосипед. | Строительство веломаршрутов | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, школы, дворы | 50 000 | Велосипед. | Строительство велопарковок | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| Организация платной стоянки для грузовых автомобилей | 5 000 | Автом. | Создание грузового транспортного каркаса, установка запрещающих знаков | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а так же субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Частные инвестиции |

# Продолжение таблицы 3.3

| Подвижной состав коммунальных служб | 7000 | Автом. | Закупка | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения г. Бутурлиновка, дворовые территории | 6 000 | Автом. | Организация доступа установка знаков, ограждений | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Муниципальный бюджет |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения г. Бутурлиновка: - барьерные ограждения; - дорожные знаки; -пешеходные переходы. | 500/год | Автом. | Обустройство | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка; - создание приоритетных условий для обеспечения жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; | Муниципальный бюджет |

# Продолжение таблицы 3.3

|  |  |  |  |  | - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования г. Бутурлиновка | 60 000 | Автом. | Изготовление и установка уинформационных баннеров | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка | Муниципальный бюджет |
| Дорожная разметка на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | 70/год | Автом. | Нанесение | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка | Муниципальный бюджет |
| Пешеходные ограждения вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей. | 550 000 | Автом. | Строительство | Мероприятия, предусмотрены комплексной схемой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка; - создание приоритетных условий для обеспечения жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения | Муниципальный бюджет |

# Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

# представлена в таблице 3.4

# Таблица 3.4

| Вид дорожного хозяйства | Оценка социально-экономической эффективности | Вид транспорта | Вид работ | Цель программы | Задачи программы | Нормативный инструмент градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие по развитию инфраструктуры по видам транспорта |
| Асфальтирование дорог | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20% | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Строительство новых дорог | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20% | Автом. | Строительство | Мероприятия по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка; | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |

# Продолжение таблицы 3.4

|  |  |  |  |  | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС | Снижение времени в пути ТС на 15% | Автом. | Строительство | Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Дорожная сеть г. Бутурлиновка | Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10% | Автом. | Ежегодное содержание и ремонт | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Бутурлиновка | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования |
| Организация новых маршрутов автобуса | Снижение времени в пути на 15% | Автом. | Орган-зация | Мероприятия предусмотрены Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом; | - |
| Строительство дополнительной автостанции в северной части. | Снижение времени в пути на 15% | Автом. | Строительство | Мероприятия предусмотрены Генеральным планом развития муниципального образования | - развитие транспортной инфраструктуры с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в соответствии с транспортным спросом: | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства |
| Парковочных мест вдоль центральных улиц | Увеличение доступности объектов транспортной | Автом. | Орган-зация | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного | Региональные нормативы градостроительного проектирования |
| Продолжение таблицы 3.4 | Инфраструктуры на 40% |  |  |  | проектирования г. Бутурлиновка - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Воронежской области |
| Парковки около МКД | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 35 % | Автом. | Орган-зация | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения |
| Схема пешеходных направлений и зон | Снижение времени в пути пешеходам на 30% | Пешеходн. | Строительство | Мероприятия по строительству объектов предусмотрены транспортной инфраструктуры, предусмотренные Ген. планом развития муниципального образ-я. | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Система велосипедных маршрутов | Снижение времени в пути велосипедиста на 30%, снижение вероятности ДТП с уч. велос. на 35% | Велосипед. | Строительство веломаршрута | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |

# Продолжение  таблицы 3.4

| Магазины, школы, дворы |  | Велосипед. | Строительство велопарковок | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| Организация плановой стоянки грузовых машин | Снижение времени в пути на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 10%,снижение вероятности ДТП на 5% | Автом. | Создание грузового транспортного каркаса | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития муниципального образования | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Подвижной состав коммунальных и дорожных служб | Улучшения качества обслуживания территории на 15% | Автом. | Закупка | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; | - |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения г. Бутурлиновка | Снижение времени в пути для ТС, коммунальных и дорожных служб на 40% | Автом. | Организация доступу, размещение объектов | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективности функционирования действующей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |

# Продолжение таблицы 3.4

|  |  | в соответствии с градостр.нормами |  | транспортной инфраструктуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения г. Бутурлиновка: -барьерные ограждения; - дорожные знаки; - пешеходные переходы | Снижение вероятности ДТП на 30% | Автом. | Обустройство | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области |
| Безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования г. Бутурлиновка | Снижение вероятности ДТП на 30% | Автом. | Изготовление и установка информациионных баннеров | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. От 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения) |

# Продолжение таблицы 3.4

| Дорожная разметка на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений | Снижение Вероятности ДТП на 20% | Автом. | Обновление | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. От 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пешеходные ограждения вблизи детских образовательных учреждений и местах массового скопления людей | Снижение Вероятности ДТП на 20% | Автом. | Строительство | Мероприятия предусмотрены комплексной схемой | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории г. Бутурлиновка; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - обеспечение условий для пешеходного и велосипедного движения | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. От 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения) |

# 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Бутурлиновского городского поселения муниципального района Воронежской области предлагает ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.

1. Организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой будет являться:

- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;

- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;

- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.

В состав рабочей группы можно включить представителей различных структурных подразделений администрации (архитектура, транспорт, БДД, дорожное хозяйство), представителей контролирующих органов, таких как Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалистов крупных транспортных предприятий, депутатов, общественные организации.

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассматривать вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями города.

Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта – это возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.

2. На заседании антитеррористической комиссии отслеживать и контролировать исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ. С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города и усиление защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.

Ответственным лицам необходимо:

- усилить контроль за пропускным режимом на предприятиях, проводить проверку транспортных средств, прибывающих на предприятия. Запретить въезд постороннего транспорта и вход лиц, не связанных с работой предприятий;

- проводить дополнительные инструктажи водителей и кондукторов о порядке действий при обнаружении в салонах и на остановках подозрительных предметов, а также по информированию пассажиров по их действиям в случае обнаружения забытых и бесхозяйных вещей, необходимости соблюдения бдительности;

- составлять графики дежурства руководящего состава муниципальных транспортных предприятий в период проведения праздничных мероприятий;

- водителей и кондукторов автобусов предупредить о необходимости проверки подвижного состава на маршруте и на конечных станциях на предмет отсутствия посторонних предметов в салонах. При проведении ежедневного осмотра подвижного состава обращать внимание на места возможной закладки взрывчатых веществ. В случае обнаружения подозрительных предметов, а также подозрительных лиц немедленно докладывать представителям органов внутренних дел по телефону 02 и в единую службу спасения по телефону 112;

- проверить, а при необходимости наладить оперативную связь с подвижным составом, находящимся на линии.

3. Необходимо выполнить паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основной задачей данного мероприятия является – технический учет автомобильных дорог, который проводят с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Схема загрузки основных перекрестков в г. Бутурлиновка

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке улиц: Блинова, Крупской, Дорожной, III Интернационала.

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке:

пер. Орджоникидзе – ул. Дорожная.

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке улиц Ленина и Красная.

Предлагаемая схема организации дорожного движения на перекрестке: ул. Карла Маркса – ул. Блинова.

Предлагаемая схема размещения и устройства автобусных остановок

(район ул. Дорожная 27)

Предлагаемая схема размещения и обустройства автобусных остановок

(район ул. Дорожная, 31).

Предлагаемая схема установки знака 2.4 «Уступи дорогу».

Предлагаемая схема установки знака 2.4 «Уступи дорогу».

Предлагаемая схема установки знака 2.4 «Уступи дорогу».

Предлагаемая схема установки знака 2.4 «Уступи дорогу».